## Slide 1: Aerodynamischer Auftrieb

## Slide 2: KONTINUITÄTSGLEICHUNG

## Slide 3: Kontinuitätsgleichung
Bei Betrachtung inkompressibler Medien gilt die Massenerhaltung:
Es gilt: Wo die Stromlinien dichter liegen, strömt die Flüssigkeit schneller.
v1·Δt
v2·Δt

## Slide 4: GESETZ VON BERNOULLI

## Slide 5: Gesetz von Bernoulli 1/3
Entlang einer Stromlinie gilt:
Staudruck + statischer Druck = konst

## Slide 6: Gesetz von Bernoulli 2/3
Idee:
Der Zuwachs an kinetischer Energie (Medium strömt rechts schneller) kann nur aus der Druckarbeit stammen (→ Druckabnahme von links nach rechts).
Wird ein Volumenelement ΔV verschoben, verrichtet der Druck p1 eine Arbeit ΔW1, die z. T. dazu dient, den Gegendruck p2 zu überwinden.
F1
F2

## Slide 7: Gesetz von Bernoulli 3/3
F1
F2
Δx1
Δx2

## Slide 8: Zusammenfassung der Ergebnisse

## Slide 9: Zusammenfassung der Ergebnisse 1/7
An den Stellen im Strömungsfeld, an denen eine größere Geschwindigkeit vorliegt, ist der Druck kleiner und umgekehrt.
Erklärung des Zusammenhangs mit Hilfe des Gesetzes
von Bernoulli:

## Slide 10: Zusammenfassung der Ergebnisse 2/7
Druckverteilung im Venturirohr:

## Slide 11: Zusammenfassung der Ergebnisse 3/7
Zeichnung nach: Wodzinski Rita: Wie erklärt man das Fliegen in der Schule? S. 21
Unterdruck
Überdruck
Die Oberseite liefert einen größeren Beitrag zum Auftrieb als die Unterseite.
Anstellwinkel α > 0°:
Druckverteilung am Flügel

## Slide 12: Zusammenfassung der Ergebnisse 4/7
Unterdruck
Oberseite
Überdruck
Unterseite
Anstellwinkel α > 0°:
Druckverteilung am Flügel

## Slide 13: Zusammenfassung der Ergebnisse 5/7
Druckverteilung am Flügel

## Slide 14: Zusammenfassung der Ergebnisse 6/7
Anstellwinkel α > 0°:
An der Oberseite der Tragfläche überwiegt ein Unterdruck, an der Unterseite überwiegt ein Überdruck. Bei geringen Anstellwinkeln tritt an der Unterseite vorne noch ein kleiner Unterdruckbereich auf. → Druckunterschied bedeutet Kraft nach oben, aber schräg; daher erhält man nicht nur einen Auftrieb, sondern auch den Luftwiderstand. Eine Vergrößerung des Anstellwinkels bedeutet eine Erhöhung des Auftriebs, aber auch eine Erhöhung des Luftwiderstands. Ab einem bestimmten Anstellwinkel nimmt der Auftrieb wieder ab. Die Oberseite trägt mehr zum gesamten Auftrieb bei als die Unterseite
Zusammengehörende Luftbereiche vor dem Tragflügel sind nach dem Tragflügel nicht mehr zusammen, die oberen Teile haben einen Vorsprung.

## Slide 15: Zusammenfassung der Ergebnisse 7/7
Anstellwinkel α > 0°:
Anstellwinkel α
Gewichtskraft
Auftriebskraft
Widerstandskraft
Luftkraftresultierende